# Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének

# 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

# a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üröm Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) be-kezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (2) és 38.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró partnerek és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## Módosító rendelkezések

A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

Amennyiben a b) pont szerinti 5 méteres előkert mögött építési helynek kevesebb, mint 12 méter marad, az előkert mérete 3 méterig csökkenthető.”

A R. a következő 12/A § rendelkezéssel egészül ki:

"12/A §

A hátsókertre vonatkozó előírások

a)

Két hátsókerttel rendelkező telkek hosszoldalán lévő hátsókertje minimum 3m."

A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. §

A védőterületekre vonatkozó előírások

- Külterületen a külterületi állami közutak 50 méteres védősávjában kerítés 20 méteren túl, épület 30 méteren túl helyezhető el.

- Külterületen a külterületi önkormányzati közutak, mező- és erdőgazdasági üzemi utak, magánutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el."

A R. 27. §-a a következő (4a) és (5a) rendelkezésekkel egészül ki:

„(4a)

a)	A beépítendő telek legalacsonyabb eredeti terepszintjétől

a.a) 	10%-os átlagos teleklelejtés alatt legfeljebb 1,0 méterrel,

a.b) 	10%-os és 15%-os átlagos teleklelejtés között legfeljebb 1,5 méterrel,

a.c)	15%-os átlagos teleklelejtés fölött legfeljebb 2,0 méterrel

lehet magasabban a földfeltöltés szintje.

b)	Az épülethez csatlakozó járdavonal legalacsonyabb szintjéhez képest a gerincmagasság nem haladhatja meg a 8,0 m-t. A pince vagy alagsori szintre vezető rámpa, lépcső épülethez való csatlakozási szintjét nem kell ebben az esetben figyelembe venni."

„(5a)

a)	A beépítendő telek legalacsonyabb eredeti terepszintjétől

a.a) 	10%-os átlagos teleklelejtés alatt legfeljebb 1,0 méterrel,

a.b) 	10%-os és 15%-os átlagos teleklelejtés között legfeljebb 1,5 méterrel,

a.c)	15%-os átlagos teleklelejtés fölött legfeljebb 2,0 méterrel

lehet magasabban a földfeltöltés szintje.

b)	Az épülethez csatlakozó járdavonal legalacsonyabb szintjéhez képest a gerincmagasság nem haladhatja meg a 8,0 m-t. A pince vagy alagsori szintre vezető rámpa, lépcső épülethez való csatlakozási szintjét nem kell ebben az esetben figyelembe venni."

A R. 27. § (8) és (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

(8)

Lke-8 jelű építési övezet – Péterhegy

| beépítési mód | szabadon álló |
| --- | --- |
| kialakítható legkisebb telekterület (m2) | kialakult |
| legnagyobb beépítettség (%) | 20 |
| legnagyobb építménymagasság (m) | 6,0 |
| az utcai (saroktelek esetében a Kárókatona vagy a Fülemüle utca felé néző) homlokzat legnagyobb magassága (m) * | 4,5 |
| legkisebb zöldfelületi arány (%) | 50 |

* a kizárólag a Kárókatona utca zsákutcáihoz közterületi kapcsolattal rendelkező telkekre nem érvényes előírás

(9)

Lke-9 jelű építési övezet – Péterhegy

| beépítési mód | szabadon álló |
| --- | --- |
| kialakítható legkisebb telekterület (m2) | kialakult |
| legnagyobb beépítettség (%) | 30 |
| legnagyobb építménymagasság (m) | 7,5 |
| az utcai (saroktelek esetében a Kárókatona vagy a Fülemüle utca felé néző) homlokzat legnagyobb magassága (m) * | 6,0 |
| legkisebb zöldfelületi arány (%) | 50 |

* a kizárólag a Kárókatona utca zsákutcáihoz közterületi kapcsolattal rendelkező telkekre nem érvényes előírás"

A R. 41. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"

(5)

# Z-5 jelű övezet

(út menti maradványterületek)

Övezeti előírások

| beépítési mód | - |
| --- | --- |
| kialakítható legkisebb telekterület (m2) | * |
| legnagyobb beépítettség (%) | 0 |
| legnagyobb építménymagasság (m) | - |
| legkisebb zöldfelületi arány (%) | 90 |

* telekhatárrendezés, telekösszevonás végezhető, a kialakult telekméretnél kisebb telek kizárólag közmű és közlekedési építmény létesítése céljából lehetséges

Az övezetben kizárólag pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, stb.), közmű és közlekedési építmény helyezhető el."

Hatályát veszti a R. 46. § c) pontjában a

" a szomszédos telekhatártól minimum 5 méter széles oldalkertet és"

szövegrész.

Hatályát veszti a R. 48. § e) pontja.

Hatályát veszti a

- 13/2005 (VII.25.) Kt. számú,

- 32/2005 (XI.30.) Kt. számú,

- 4/2006 (III.02.) Kt. számú,

- 10/2006 (VI.30.) Kt számú,

- 27/2007 (XII.20.) Kt. számú,

- 21/2008 (XI.27.) Kt. számú,

- 9/2010 (III.29.) Kt. számú,

- 6/2011 (II.24.) Kt. számú,

- 8/2011 (II.24.) Kt. számú

önkormányzati rendelet.

A R. 1. számú mellékletét képező 2013. decemberi dátumú SZ-1 jelű szabályozási terv kiegészül jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 2015.  02. dátumú SZ-1/M2 jelű tervlappal. Ugyanakkor az SZ-1/M2 jelű tervlap által lefedett terület az SZ-1 jelű tervlapon hatályát veszti.

Záró rendelkezések

(1)	Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)	A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Üröm, 2015. március 30.

Laboda Gábor				dr. Halász Mónika

polgármester				jegyző

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:

2015. március 31. nap

dr. Halász Mónika

jegyző