# TARTALOMJEGYZÉK

- A rendelet hatálya és alkalmazása	1

- Értelmező rendelkezések	2

- Közterületek alakítása	3

- Az épített környezet alakítása	3

- A kialakult állapot előírásai	3

- E rendelet szabályaitól való eltérés lehetősége	3

- Kerítések	4

- A táj védelmét biztosító tereprendezés	4

- A táj védelmét biztosító támfal és támfalgarázs kialakítások	4

- A táj védelmét biztosító bejárat, rámpa kialakítások	5

- A táj védelmét biztosító építmény kialakítások	5

- Természetvédelem	6

- A barlangtani értékek védelme	6

- Zöldfelületek, a táj védelmét biztosító növénytelepítések	6

- A föld védelme	7

- A vizek védelme	7

- Az élővilág védelme	8

- Sajátos jogintézmények	8

- Közművek	9

- Csatornázás, felszíni vízelvezetés	10

- Villamosenergia ellátás	10

- Távközlés	10

- Utak, közlekedési területek	10

- Az építési hely	11

- Az előkert	12

- Az oldalkert	12

- A hátsókert	12

- Az elhelyezhető épületek száma	12

- A melléképítmények elhelyezése	13

- Terepszint alatti építés	13

- Épületmagasság	13

- Lakóterületeken elhelyezhető rendeltetések	14

- Lke-1/b jelű építési övezet – Rókahegy-4	15

- Lke-3, Lke-4 jelű építési övezet – Panorámaliget	15

- Lke-20 jelű építési övezet – Rókahegy-2	15

- Lke-22 jelű építési övezet – Völgyliget	15

- Lke-23 jelű építési övezet – Völgyliget	15

- Lf-4 jelű építési övezet – Kölcsey utca, Kinizsi utca	16

- Lf-8 jelű építési övezet – Völgypark	16

- Vegyes területeken elhelyezhető rendeltetések	16

- Vt-4 jelű építési övezet – Rókahegy-3	17

- Gazdasági területek	17

- Különleges területek	17

- Zöldterületek	18

- Erdőterületek	18

- Mezőgazdasági területek	18

- Vízgazdálkodási területek	18

- Különleges beépítésre nem szánt területek	18

# Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelete

# ÜRÖM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- Fejezet

# Általános előírások

- Rendelet hatálya és alkalmazása

  - E rendelet hatálya Üröm közigazgatási területére terjed ki.

  - E rendelet mellékletei:

- 1. melléklet: Az övezetek, építési övezetek beépítési mutatói

- 2. melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv

  - E rendelet függelékei:

- 1. függelék: Műemlékek

- 2. függelék: Műemléki környezet

- 3. függelék: Régészeti lelőhelyek

- 4. függelék: Helyi jelentőségű természetvédelmi területek

- 5. függelék: A Natura 2000 hálózat által érintett ingatlanok

- 6. függelék: Az országos ökológiai hálózat által érintett ingatlanok

- 7. függelék: Barlang felszíni védőövezet által érintett ingatlanok

- 8. függelék: A nyílt karszt által érintett területek

- 9. függelék: Felmért pincék

- A szabályozási terv kötelező elemei kizárólag a rendelet módosításával változtathatók.

- A szabályozási terv javasolt elemeitől az illeszkedési, tájképvédelmi, településképvédelmi szempontok keretein belül a rendelet módosítása nélkül el lehet térni.

- Értelmező rendelkezések

- E rendelet alkalmazásában:

- Csurgótávolság

Oldalhátoron álló beépítés esetében az épület oldalhomlokzata és az építési hely melletti oldalhatár közötti távolság.

- Szolgálati lakás

A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás

- Geodéziai felmérés

A geodéziai felmérés a terepadatokat a telekhatáron túl egy méteres távolságig tartalmazza.

- Kertépítészeti terv

Olyan tervfajta, mely a következőket tartalmazza:

a)	legalább 1:200-as léptékű tervrajzon

b)	a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti létesítmények – pergola, filagória (kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helyét, anyagát és a burkolatok mintametszetét,

c)	a minimálisan kiültetésre kerülő növények helyét, a cserjefoltok magasságának (magas, középmagas, alacsony talajtakaró) megkülönböztetésével, ezek darabszámát, az ültetésre javasolt fajok megnevezésével,

d)	műszaki leírás.

- Közösségi intézmény

Állami vagy önkormányzati feladatot ellátó intézmény.

- Szintterületi mutató

Egyes telekre vonatkozó viszonyszám, mely a telken létesített összes szintterület és a telek területének hányadosa százalékban kifejezve.

A szintterületi mutató számítása során nem kell figyelembe venni az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeit és az 1,90 méteres belmagasságon kívül eső épületszerkezetek területét.

- Parkolási szintterületi mutató:

Egyes telekre vonatkozó viszonyszám, mely a telken létesített, legfeljebb az OTÉK-ban meghatározott számú gépkocsi elhelyezésére szolgáló szintterület és a telek területének hányadosa.

- Terepmetszet

A terepmetszet a terep esésvonala irányában van felvéve. Ábrázolja a meglévő és a tervezett szinteket és az eltérések szélső értékeit. A tárgyi telken kívül ábrázolja a szomszédos telkeket a telekhatáron túl egy méteres távolságig..

- Közterületek alakítása

    - A közhasználat előtt megnyitott magánterületekre a közterületekre érvényes előírások érvényesek.

    - Közterületet érintő tervezés során helyet kell biztosítani a hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés számára.

    - Közterületet érintő építési tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzat közterület alakítási terv készítését írhatja elő.

    - Közterületen a közlekedési funkciót nem zavaró módon elhelyezhető a lakossági ellátást szolgáló kereskedelmi-szolgáltató építmény, amelynek alapterülete max. 6,0 m2 lehet. A közterület állapotát – a zöldfelületeket, a burkolatokat, a lejtésviszonyokat, a felszíni vízelevezetést, árkot – megváltoztatni kizárólag a tulajdonos és a kezelő engedélyével lehet.

- Az épített környezet alakítása

- Egy épület beépített alapterülete nem lehet nagyobb, mint az övezeti előírás szerinti legkisebb telek maximális beépítettségének 180 %-a.

- Homlokzat felújítás, színezés kizárólag a teljes homlokzatra kiterjedően végezhető.

- Konténer – közösségi feladatellátás esetét kivéve - kizárólag időszakosan helyezhető el, kizárólag gazdasági területen és felvonulási építményként bármely övezetben és építési övezetben.

- Lakókocsi tárolható bármely övezetben, építési övezetben az építési helyen belül, legfeljebb az építhető lakások számával azonos mennyiségben.

- Sátor kizárólag legfeljebb 8 napig tartó rendezvény, legfeljebb 1 hónapig tartó vendéglátás céljára és kemping területen helyezhető el.

- A kialakult állapot előírásai

- A meglévő, jogszerűen épült épület

- ha megfelel a hatályos előírásoknak, azoknak megfelelően bővíthető, átalakítható,

- ha nem felel meg valamely hatályos előírásnak,

- a hatályos előírások keretén belül bővíthető, korszerűsíthető, átalakítható,

- Amennyiben a meglévő beépítettség a megengedettnél nagyobb, az épületmagasság és a szintterület megengedett mértékéig az épület bővíthető.

- Amennyiben a meglévő épületmagasság a megengedettnél nagyobb, bővítés kizárólag akkor végezhető, ha az új épületmagasság megfelel a hatályos előírásoknak.

- Amennyiben a hátsókertben van szabálytalan épület(rész), az a bővítés esetében megtartható a hatályos szabályozás egyéb előírásainak teljesítése mellett.

- Új építési munka (tetőtér beépítés, bővítés, homlokzat átalakítás, tető átalakítás) kizárólag akkor végezhető, ha a tervezett állapot megfelel jelen rendelet valamint a más rávonatkozó jogszabályok előírásainak.

- E rendelet szabályaitól való eltérés lehetősége

- A kialakult állapotra való tekintettel 10 évnél régebben épült jogszerűtlen épület az építési hely szempontjából szabályosnak tekintendő akkor is, ha az e rendelet szerint meghatározott elő-, oldal-, vagy hátsókertbe nyúlik épületrésze.

- Kerítések

- Közterületi telekhatáron

a)	a közterületi oldalról nézve legfeljebb 2,00 m magas kerítés építhető.

b)	támfal tetejére épített kerítés, mellvéd legfeljebb 1,0 méter magas, nem tömör kialakítású lehet.

- Szomszédos telek felé eső telekhatárra legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető.

- Az Lke-24 építési övezeten belül épített kerítést létesíteni nem szabad.

- Telken belül 	legfeljebb 1,5 méter magas kerítés építhető.

- Mezőgazdasági területen, erdőterületen kerítés kizárólag állattartás biztosítása és vagyonvédelem céljából építhető vadhálós kialakítással, beépített mezőgazdasági területen dróthálós kialakítással, az út tengelyétől legalább 10 méter távolságra.

- Meglévő állapot esetén a tömör kerítés megtartható.

- Beépitésre szánt területen 10 méternél keskenyebb úttól legalább 5 méterre lehet a kerítést építeni.

- A táj védelmét biztosító tereprendezés

- A kialakult geomorfológiai formákat meg kell őrizni.

- A rendezett terepnek illeszkednie kell a környező területek terepadottságaihoz.

- A tereprendezés általános szabályai

- A telek semely részén nem lehet a feltöltés a telekhatár legmagasabb pontjánál magasabban.

- A terep lejtését úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizet a telken belül lehessen elszikkasztani vagy tárolni.

- A beépítés és a telekhatár között - a telekhatára merőleges terepmetszetben mérve – a telekhatár szintjéig lehet a terepet rendezni.

- Oldalkertben vagy hátsókertben és az ezekhez csatlakozó beépítetlen építési helyeken – a c) pontban jelzett feltöltésen kívül - akkor lehet legfeljebb 1 méteres feltöltést kialakítani, ha az a szomszéd telkek csatlakozó oldal- vagy hátsókertjében egyszerre valósul meg.

- Az épület körül legfeljebb 1 méter távolságban legfeljebb 0,6 méteres feltöltés járda számára.

- Tereplépcső legfeljebb 0,6 méter feltöltéssel kialakítható.

- Legfeljebb 30 m2-es terasz legfeljebb 0,6 méteres feltöltéssel kialakítható, ha a terasz legalább egy pontján nincs eredeti terepszint felett.

- A feltöltés 30 cm-t meghaladó mértékével a megengedett épületmagasságot a 40. § (3) bekezdése szerint kell módosítani.

- E bekezdés tereprendezési korlátozásaitól – 10 %-os eredeti tereplejtés felett – 30 cm-rel el lehet térni.

- A táj védelmét biztosító támfal és támfalgarázs kialakítások

- Egybefüggő támfalak, rézsűk magassága legfeljebb 1 méter lehet. A megszakítást növénytelepítéssel kell kialakítani.

- A telekhatáron a meglévő terepszint különbség mértékéig – méretétől függően lépcsőzetes - támfal építhető.

- Támfallal egybeépített gépkocsi behajtó, garázs, gyalogos bejáró és hulladéktartály tároló létesíthető.

- A meglévő terepszint különbségtől függetlenül

- a telek oldal- és hátsó határán legfeljebb 1 méteres bevágással támfal építhető,

- a telek homlokvonalán legfeljebb 1 méteres bevágással vagy – ha az a szomszéd telek azonos szinten csatlakozó tereprendezésével egyidejűleg valósul meg - feltöltéssel támfal építhető. Ebben az esetben a 11. § (3) c) pontban jelzett feltöltés a támfal tetejéig alakítható ki.

- Támfalgarázs építése a következő szabályok szerint történhet.

- Támfalgarázs akkor építhető, ha az építmény hátsó síkjában semely részén nem emelkedik 1 méternél magasabbra az eredeti terepszinthez képest.

- Támfalgarázs kizárólag az utcaképbe illeszkedve, az utca terepviszonyaihoz, a kialakult beépítéshez alkalmazkodva építhető.

- A támfalgarázs homlokzata legfeljebb 3,20 m magas lehet.

- A legfeljebb 8,00 méteres homlokzathosszú támfalgarázs szakaszokat legalább 6,00 méter megszakítással kell kialakítani.

- A táj védelmét biztosító bejárat, rámpa kialakítások

- Bejárathoz, gépkocsi behajtóhoz szükséges tereprendezés a következő szabályok szerint történhet.

- Bejárathoz, gépkocsi behajtóhoz akkor lehet a tereprendezés általános szabályaitól eltérő tereprendezést kialakítani, ha az a terepviszonyok miatt szükséges.

- Bejárat, gépkocsi beálló számára – amennyiben az előkert kisebb, mint 5 méter – az oldalkertben is kialakítható feltöltés, bevágás a közterületi telekhatár szintjéig a telek homlokvonalától legfeljebb 6 méter távolságig. A szomszédos telekhatártól vagy egy méter távolságot kell a feltöltéssel tartani vagy a szomszédos telekkel összeépítve, azonos kialakítású feltöltést kell létesíteni.

- Gépkocsi tároló megközelítéséhez szolgáló rámpát legfeljebb az OTÉK 6. mellékletében megállapított lejtéssel lehet kialakítani.

- Gépkocsi tároló megközelítéséhez szolgáló rámpát – az e) pont kivételével – kizárólag az épület és a telek homlokvonala közötti sávban lehet kialakítani.

- Gépkocsi tároló megközelítéséhez szolgáló rámpát az oldalhatár és az épület között rendelkezésre álló legalább 6 méteres sávban a szomszédos telekhatáron meglévő eredeti terepszinthez képest legfeljebb 1 méteres bevágással is ki lehet alakítani.

- A táj védelmét biztosító építmény kialakítások

- Hírközlési antennatorony nem helyezhető el:

    - országos vagy helyi védettségű területen és annak 200 méteres távolságában kivéve a régészeti, környezetvédelmi és a nyílt karszt védelmi területét,

    - belterületen,

- Hírközlési antenna elhelyezhető építményen belül és építményen az (1) bekezdésben jelölt területeken is.

- Napelem, síküveges napkollektor elhelyezhető:

- az építési hely beépítetlen részén és a hátsó kertben a terepszinthez képest 1 méternél nem magasabban,

- tetőfelületbe integráltan,

- oromfalas jellegű magastetőn, amennyiben a napelemek zárt téglalapba és a tetőfelülettel párhuzamos síkba rendezve vannak elhelyezve egy-egy tetőfelületen,

- lapostetőn, amennyiben a napelemek egy irányba rendezve vannak elhelyezve a tetőfelületen,

- Természetvédelem

- Természetvédelmi terület pufferzónájának

- területén épületet létesíteni nem szabad,

- területén háromszintes növényállomány létesítése kötelező,

- védett területtel ellentétes oldalán három méter széles gyepesített övárok létesítése kötelező.

- Természetvédelmi terület külső védőövezetében

- kizárólag burkolt felületen lehet por- vagy olajszennyezést okozó tárolást, tevékenységet folytatni, tehergépkocsit tárolni,

- a burkolt felületek felszíni vizét tározóban kell gyűjteni és szennyezésének megfelelően ülepíteni vagy olajfogóval tisztítani,

- az utakon nyílt, burkolt árkot kell kialakítani, a csapadékot a terület mélypontján tározóban kell gyűjteni és tisztítani.

- építési tevékenységet, gazdasági tevékenységet, tárolást, anyagmozgatást folytatni kizárólag e rendelet védelmi előírásainak teljesítése után szabad.

- építési tevékenységet, vízelvezetést, közműlétesítést (a légkábelek kivételével), talajmozgatást, terepszint változatását kizárólag a talaj minőségére, a felszíni vizek kezelésére kitérő geotechnikai jelentés alapján lehet folytatni.

- feltöltés esetében a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag szennyezettségét a geotechnikai jelentésben meg kell állapítani. Kizárólag olyan anyag helyezhető el, mely a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítja.

- a potenciális szennyező források területén (állattartás, bizonytalan eredetű feltöltés vagy hulladék) tereprendezést, építési tevékenységet kizárólag környezetvédelmi feltárás után lehet. A feltárás során meg kell vizsgálni a talaj és a talajvíz minőségét és attól függően kármentesítést kell végezni.

- csapadékvizet a barlang felszíni védőövezetébe bevezetni nem szabad.

- Mezőgazdasági területen és erdőterületen legfeljebb 5% burkolt területet lehet kialakítani a beépíthető területen kívül.

- A barlangtani értékek védelme

  - Azt az ingatlant, melyről a barlang nyílik, szolgalmi jog terheli, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet szolgalmi jog illeti abból a célból, hogy a barlang megközelítése biztosított legyen.

  - Az építtetőt terhelik az üregesedés kutatásából, a tervek módosításából, az építkezés meghiúsulásából eredő károk.

- Zöldfelületek, a táj védelmét biztosító növénytelepítések

  - A kötelező zöldfelület minden megkezdett 75 négyzetmétere után egy lombos fát kell ültetni.

  - Az egyes ingatlanokon a kötelező zöldfelületet legkésőbb az épületek használatbavételéig ki kell alakítani.

  - Új beépítésű telek zöldfelületét kizárólag kertépítészeti terv alapján lehet magvalósítani.

  - A kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani.

  - Közterületen vagy közhasználat előtt megnyitott magánterületen lévő fasor létesítését, fenntartását kertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni.

  - Új védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél - kivéve az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - a telepítéshez kizárólag a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.

  - Invazív fajok ültetése tilos.

  - Telek beépítésének tervezése előtt a 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fákról geodéziai felmérést kell készíteni.

  - Útmenti fasort 100,0 folyóméteren 16 db fa telepítésével (6,0 m tőtávolság) kell kialakítani.

  - 12 métert elérő szabályozási szélességű utcákat két oldali útmenti fasorral kell kialakítani.

  - 12 méternél kisebb szabályozási szélességű közutak és magánutak mellett, az utcai fasor kiváltása céljából az építési telek - építmény által el nem foglalt - legalább 1,5 méteres út menti sávjában kell fásított zöldfelületet kialakítani az utca hosszában azonos típusú fákkal.

  - Az (11) bekezdésben jelzett területre az Önkormányzat beültetési kötelezettséget ír elő.

  - Növénytelepítést úgy kell végezni és növényzetet úgy kell fenntartani, hogy annak sem gyökérzete, sem lombkoronája nem nyúlhat túl a telekhatáron.

  - Beültetési kötelezettségű területen többszintes növényállományt kell kialakítani legkésőbb a beépítés használatba vételéig.

  - Mezőgazdasági területen való építési tevékenységgel együtt a telekhatáron út menti fasort kell létesíteni.

- A föld védelme

- A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, előkészítés) végzése során:

  - a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni újrahasznosításig,

  - a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet (nedvesítéssel, takarással),

  - az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni.

- Telekalakítás, úthálózat kialakítása, módosítása során az eróziós kártételek lehetőségét, a szélsőséges vízháztartási helyzet kialakulását el kell kerülni.

- A vizek védelme

- A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása tilos. A csatornázatlan ingatlanokat a szennyvízelvezető hálózat kiépítését követő 6 hónapon belül rá kell kötni a szennyvízelvezető hálózatra kivéve, ha azok hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezéssel rendelkeznek.

- A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) kizárólag megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után engedhetők a befogadóba.

- Magánterületen lévő vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

- A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.

- A vízfolyások partjától számított 100 méteren belüli területeken a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok (növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése tilos.

- Víznyelő, barlang külső védőterületén porzást, olaj- és egyéb szennyezést okozó tevékenységet kizárólag burkolt felületen lehet folytatni. A burkolt felületről a vizet a védett területtel ellentétes oldalon kell gyűjteni. Az összegyűjtött vizet olajszennyezés - tehergépkocsi tárolás - esetében olajfogóval kell tisztítani.

- Az élővilág védelme

      - A belterületbe vonásra tervezett mezőgazdasági területeken a belterületbe vonásig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását.

      - A mezőgazdasági területek rendezése, művelése során biztosítani kell a védelmi célú zöldfelületek, a mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek védelmét és a hiányzó elemek pótlását:

- a dűlőutak, árkok legalább egyoldali fásítását

- a tanyák, telephelyek védő- és takarófásítását

- a főbb birtokhatárok fasorokkal, erdősávokkal való jelölését, a szélvédő erdősávok okszerű telepítését

- a települési szegélyterületek fásítását, erdősítését

- a termesztési szempontból kevésbé jelentős, de természeti szempontból sem értékes területek fásítását, erdősítését

- a közutak hófúvás- és szél elleni védelmét

      - Védőzöld sávok, véderdő sávok telepítésénél több szintű növényállományt kell kialakítani.

      - Erdőterületek fenntartása során biztosítani kell a területén található természeti értékek maradéktalan megóvását, a területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv érvényesítését.

- Sajátos jogintézmények

- Újonnan beépítésre szánt területen kizárólag a területegység egészének újraosztásával lehet telket alakítani.

- A település területén nyúlványos telek nem alakítható ki.

- Az Lk-1, Lk-2, Lk-3, Lk-4, Lke-6, Lke-7, Lke-8, Lke-9, Lf-1-v, Lf-4, Vt-5, Vt-7 építési övezetekben kizárólag telekhatárrendezés és telekösszevonás végezhető, és kizárólag akkor, ha a tervezett állapot illeszkedik a meglévő telekszerkezethez.

- Telekalakítás során építési telek szélességi mérete nem csökkenhet 14 m alá az építési helyen.

- Telektömb újraosztása esetében - amennyiben a telektömb meglévő határai következtében - változó telekszélesség adódik és az adott építési övezetben legkisebb telekszélesség van előírva, a telek átlagos szélessége feleljen meg a legkisebb előírt telekszélesség értékének.

- Ütemezett építés esetében bármely ütemhez tartozó beépítésre nézve teljesülnie kell e rendelet előírásainak.

- Többlakásos lakóépület lakásait kizárólag egybeépítve lehet megvalósítani, legfeljebb gépkocsi tárolóval lehet egymástól elválasztani úgy, hogy az külsőleg egy épület képét mutassa.

- Többlakásos épület rendeltetési egységeit egyszerre kell megvalósítani.

- Egy épületet akkor is, ha több rendeltetési egységből áll és az ikerház mindkét felét olyan kialakítással kell megvalósítani, hogy az külsőleg egy épület képét mutassa.

Az adott telek beépíthetőségét talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni:

- feltöltött területeken,

- volt és jelenlegi bányatelkek, bányagödrök területén,

- belvíz, árvíz, talajerózió által veszélyeztetett területeken,

- vízgazdálkodási övezetek és vízfolyások 50 méteres védőtávolságán belül tervezett építési tevékenység esetén,

- mélyfekvésű területen

- geotechnikai szempontból érzékeny környezetben.

- Falusias lakóterületen telek akkor építhető be, ha területe eléri legalább az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 70%-át.

- Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó telkek akkor építhetők be, ha területük eléri az övezetben kialakítható legkisebb telekméretet.

- Közművek

  - A közműellátás mértéke és módja beépítésre szánt területen

a) 	részleges közművesítettség szükséges a b) és c) pont alatti esetek kivételével

b) 	közműves szennyvízelvezetés rendelkezésre állása esetében a szennyvízlevezetést azzal kell megoldani,

c) 	újonnan beépítésre kerülő területeken – kisvárosias, kertvárosias, Lf-8 építési övezetek - a szennyvízelvezetést és – tisztítást közüzemi vagy közcélú ellátással kell megoldani

  - A közműellátás mértéke és módja beépítésre nem szánt területen

a) 	hiányos közművesítettség szükséges kivéve a b) pont alatti eseteket

b) 	közműves ivóvíz szolgáltatás, közműves szennyvízelvezetés rendelkezésre állása esetében a rendelkezésre álló szolgáltatás tekintetében közüzemi vagy közcélú ellátás szükséges

  - Rendelkezésre áll valamely közüzemi vezetékes szolgáltatás, amennyiben a beépítendő ingatlanhoz csatlakozó közterületen 50 méteren belül a közüzemi vezeték elérhető.

  - Nyílt karszt területen lévő beépítés kizárólag közüzemi szennyvízelvezetéssel létesíthető.

  - Zárt szennyvíztároló kizárólag ott létesíthető, ahol megközelíthetősége megfelelő méretű és burkolatú úttal biztosított.

  - Energiaellátás céljára alternatív forrás igénybe vehető.

  - Napelem, napkollektor bármely övezetben létesíthető amennyiben alaprajzi vetületre vonatkoztatva a rendszer összes eleme egy – tetőn elhelyezet elemek esetében tetőfelületenként egy - téglalapot tölt ki.

  - Szélturbina nem létesíthető

  - Hőszivattyú bármely övezetben létesíthető, felszíni műtárgya kizárólag az építési helyen belül helyezhető el.

  - A hidrogeológiai védőterületen a szennyvízvezeték kiépítéséig a szennyvízelvezetés ideiglenesen kizárólag zárt szennyvíztározó építésével és igazolt, ellenőrzött működtetésével váltható ki.

  - Szellőzőcsövek, ventilátorok, klímaberendezések, kifújó, beszívó elemek kizárólag az épületburokba (homlokzat, tető) integráltan helyezhetők el.

- Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.

- A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad beépíteni.

- A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a végbefogadóig ellenőrizni kell 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás esetén (ide értve a több telekből álló fejlesztési területeket is). A többlet felszíni vizet megfelelő biztonsággal tovább kell vezetni a befogadóig.

- A föld feletti vezetékes hálózatokat egy oszlopsoron kell kiépíteni, meglévő oszlopsor esetében azon – szükség esetén felújítással - kell az új kiépítést megvalósítani.

- Csatornázás, felszíni vízelvezetés

- Csatornahálózat létesítése esetén azt elválasztott rendszerben kell megvalósítani.

- Vállalkozási, gazdasági, területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.

- Útépítés kizárólag csapadékvíz elvezetéssel együtt valósítható meg.

- A 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre.

- A szakfeladatok ellátására a folyóvizek partélétől számított 3 méter széles parti sávot kell biztosítani. A parti sáv használatát a kezelő számára biztosítani kell, az el nem keríthető.

- Terepszint alatti, méretezett csapadékvíz tározót kell építeni minden építési övezet beépítésével egyidejűleg.

- Villamosenergia ellátás

- A településen új villamos energia hálózatokat és a meglévő hálózat rekonstrukcióját kizárólag térszín alatt földkábellel fektetve szabad megvalósítani.

- A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő elhelyezésére.

- Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során kizárólag energiatakarékos lámpatesteket lehet elhelyezni.

- Hírközlés

- A település közigazgatási területén új hírközlési hálózatot létesíteni illetve meglévő hálózat rekonstrukcióját megvalósítani föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával vagy más fizikai infrastruktúra elemeinek vagy más hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának felhasználásával szabad.

- Utak, közlekedési területek

- Külterületi önkormányzati és magán utak, mező- és erdőgazdasági üzemi utak esetén az út tengelyétől mért 10-10 m-en belül épület, kerítés nem helyezhető el.

- A magasabb rendű jogszabályban előírt elhelyezendő gépkocsik számát az önkormányzat parkolási rendeletével összhangban kell biztosítani.

- A közforgalmú parkolóhelyeket fásítottan kell kialakítani, úgy hogy 2-2 parkolóhelyenként 1 közepes lombkoronájú fát kell telepíteni.

- Zsákutcák végét 8 méteres sugarú kőrt befogadni alkalmas geometriával kell kialakítani.

- A 12 méter szélességet elérő utcákat fasorral kell kialakítani.

- A közlekedési övezet telkein legfeljebb 5%-os beépítettséggel, 3 méteres épületmagassággal létesíthető épület.

- Vegyes használatú út kialakításakor megfelelő forgalomcsillapító eszközök alkalmazásával kell gondoskodni a biztonságos gyalogos és kerékpár közlekedésről.

- Amennyiben a járdák az úthoz képest szintkülönbséggel készülnek, a szegélyt az akadálymentes közlekedés érdekében az utcasarkokon lejtésben kell kialakítani.

- A vegyes használatú burkolaton a gépjárművek lassú (max. 20 km/h) haladását műszaki és pszichológiai eszközökkel (burkolat színváltás, süllyesztett szegély, átléphető szegély, kőbabás szűkítés, stb.) kell biztosítani.

- Közlekedési területen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

- Magánutat kizárólag az Lke-4, Lke-24, Lf-8 és Vt-2 övezetekben, a szabályozási terv javasolt telekhatárai alapján lehet létrehozni.

- Közforgalom előtt megnyitott magánutat kizárólag a közutakra vonatkozó előírások szerint lehet kialakítani.

- Új út építésével, út rekonstrukciójával egyidejűleg meg kell valósítani

- a közműveket,

- a közművek szükséges felújítását,

- a csapadékvíz elvezetését,

- belterületen a közvilágítást, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítást.

- A közművek építésekor a távlati összes közmű elhelyezésére területet kell biztosítani.

- A közművek helyét úgy kell kijelölni, hogy az út menti fasor telepítését ne akadályozzák meg.

- Az építési hely

- Amennyiben a szabályozási terv nem jelöl építési helyet, építési határvonalat, oldalhatáros beépítés esetében a kialakult állapotot kell figyelembe venni. Nem egyértelmű helyzetben, valamint újonnan beépülő utca, esetében az északi irányhoz közelebb eső illetve a nyugati oldalhatárt kell építési határvonalnak tekinteni.

- Oldalhatáron 14 méteres telekszélesség fölött min. 50 cm csurgótávolságot kell tartani.

- Oldalhatáron álló beépítés esetén minden épület, építmény azonos oldalhatárra, vagy a (2) bekezdésben leírtak esetén azonos oldalhatár mellé helyezendő.

- Kialakult oldalhatáros beépítésű területen, ahol nem jött létre szabályos ritmusú beépítés, azonos oldalhatárra is lehet építeni szomszédos telkeken.

- Lakóterületen az építési telek homlokvonalától számítva legfeljebb 40,0 méter mélységben építhető be a Bécsi út, az Ürömi út, a Dózsa György út melletti telkek kivételével.

- Kerti tetőt, kerti tető ereszét legalább egy méter távolságba kell építeni a szomszédos telekhatártól.

- Amennyiben a 10. § (4) a) pontja szerinti támfalgarázs létesíthető, a lakóépületet legalább 6 méterre kell építeni a telek homlokvonalától.

- Beépítésre nem szánt területen – a kertes mezőgazdasági terület kivételével - a telekhatártól legalább 3 méterre és legalább az adott telekhatárra néző  homlokzati felület magasságának felét kitevő távolságra kell az épületet építeni.

- Kertes mezőgazdasági területen

- 10 méteres telekszélességig az egyik telekhatártól legalább 3 méterre kell az épületet építeni a kialakult beépítési oldalhoz alkalmazkodva,

- 10 méteres telekszélesség felett a telekhatártól legalább 3 méterre kell az épületet építeni

- Az erdőövezet határától legalább 3 méterre kell az építési helyet értelmezni kivéve a telken belüli erdőövezet esetét.

- A telken belüli erdőövezet határa egyben az építési hely határa, az erdőövezet területét a beépíthetőség számításakor nem lehet figyelembe venni.

- Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000 terület határától legalább 10 méterre kell az épületet építeni. A 10 méteres távolság 7,5 méternél kisebb építési hely esetében 3 méterig csökkenthető úgy, hogy a legfeljebb 7,5 méteres építési hely kialakuljon.

- Az előkert

- Az újonnan beépülő területek előkertje 5 m, kivéve, ha az övezeti előírások vagy tervi jelölés másképp rendelkeznek.

- Az előkertben nem lehet kerti tetőt elhelyezni.

- Amennyiben az 5 méteres előkert mögött építési helynek kevesebb, mint 12 méter marad, az előkert mérete 3 méterig csökkenthető.

- Amennyiben az előkertben kerítés létesíthető, azzal egybeépítve

- legfeljebb 4 m2 bruttó alapterületű hulladéktartály tároló,

- legfeljebb 4 m2 bruttó területű tető építhető,

- melyek magassága a csatlakozó terepszintnél sehol sem lehet 2,4 méternél magasabban.

- Az oldalkert

- Oldalhatáron álló beépítési mód esetében, legalább 16,0 méter széles telken az oldalkert mérete 6,0 m.

- A (4) bekezdés esetét kivéve az oldalkert mérete sehol sem lehet kisebb

- oldalhatáros beépítés esetében sem az oldalkertre néző homlokzati felület magasságánál, sem az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál,

- szabadonálló és ikres beépítés esetében sem az oldalkertre néző homlokzati felület magasság felénél, sem az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság felénél, sem 3,0 méternél.

- Az Lke-11, Lke-13 építési övezetekben az oldalkert 4,0 m.

- Amennyiben a (2) bekezdés alapján az építési hely szélessége nem éri el a 7,0 métert, az oldalkert mérete 3,0 méterig csökkenthető.

- A hátsókert

- Két hátsókerttel rendelkező telkek hosszoldalán lévő hátsókertje 3m.

- Közösségi intézmény telkén a hátsókert mérete: 0 méter.

- Meglévő beépítés esetében telekosztás, telekhatárrendezés következtében kialakuló hátsókert lehet 0 méteres.

- Az elhelyezhető épületek száma

- Kertvárosias lakóterületen és Lf6, Lf7, Lf8 falusias lakóterületeken az egyes építési övezetekben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét el nem érő telken legfeljebb egy lakóépület, annál nagyobb telken legfeljebb két lakóépület építhető.

- Lf1 – Lf5 falusias lakóterületek telkén a lakóépületeken kívül összesen egy tároló vagy gazdasági épület is építhető.

- Falusias lakóterületen

- a 900 m2-nél kisebb telken legfeljebb egy fő funkciójú épület és legfeljebb egy tárolóépület helyezhető el,

- a 900 m2 és annál nagyobb területű telken legfeljebb két fő funkciójú épület és legfeljebb egy tárolóépület helyezhető el,

- Vegyes területen minden megkezdett 500 m2 után lehet egy épületet építeni.

- Gazdasági területen legfeljebb két épület építhető.

- Különleges területen és általános mezőgazdasági területen minden megkezdett 3000 m2 után lehet egy épületet elhelyezni.

- Kertes mezőgazdasági területen minden megkezdett 720 m2 után lehet egy épületet elhelyezni.

- A melléképítmények elhelyezése

- Húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állat ól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló beépítésre szánt területen és zöldterületen, épülettől különálló kirakatszekrény semely területen nem létesíthető.

- Közmű-becsatlakozási műtárgy létesíthető.

- Közműpótló műtárgy az építési helyen belül létesíthető.

- Hulladéktartály tároló létesíthető

- a 35. § (4) bekezdés szerint a kerítéssel egybeépítve,

- kizárólag az Lf1-Lf5 építési övezetekben a főépítmény mögött.

- Kerti építmény az előkert kivételével a telekhatártól egy méterre létesíthető kivéve, ha az övezeti előírás másként rendelkezik.

- Siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló külterületen és gazdasági területen létesíthető a telekhatártól mért 1 méteres távolságban

- előkertben kizárólag terepszint alatt,

- építési helyen belül, oldalkertben, hátsókertben.

- Építménynek minősülő zászlótartó oszlop előkertben legfeljebb 6 méter magassággal létesíthető.

- Épülettől különálló antennatartó szerkezet nem létesíthető.

- Terepszint alatti építés

  - Terepszint alatti építmény minden építési övezetben elhelyezhető a telek területének legfeljebb 15 %-án. A 15%-on belül kell az építmény valamennyi épületszerkezetének lennie.

  - Az (5) bekezdés kivételével terepszint alatti építmény minden övezetben elhelyezhető a telek területének legfeljebb 10 %-án és legfeljebb 100m2 nettó alapterülettel. A 10%-on belül kell az építmény valamennyi épületszerkezetének lennie.

  - Terepszint alatti építmény az oldalsó és a hátsó telekhatártól mért legalább egy méteres távolságban helyezhető el.

  - A helyiséget tartalmazó terepszint alatti építmény az összes szintterületbe bele számít.

  - Vízgazdálkodási területen terepszint alatti építmény csak vízgazdálkodási céllal létesíthető.

- Épületmagasság

- A beépítettségbe számító építmény homlokzatának bármely pontján mért párkánymagassága nem lehet 3 méternél kevesebb.

- Üvegkorlát az épületmagasság számítás során figyelmen kívül hagyható

- Az épület mellett kialakított feltöltés esetében az épületmagasság legnagyobb mértékét a feltöltés – homlokzatsíkban mért - átlagos magasságával csökkenteni kell.

- Azon építési övezetekben, melyekben a legnagyobb épületmagasság az alábbi értékeknél kisebb az épületek legnagyobb épületmagassága 10%-ot elérő teleklejtés esetében 5,0 méterre, 20%-ot elérő teleklejtés esetén 5,5 méterre növelhető.

- Az oldalhatártól legfeljebb csurgótávolságra épült homlokzatfelület magassága nem lehet az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál nagyobb.

- Egyenként legfeljebb 12,0 m2-es oromfalas homlokzatrészeket tartalmazó épület esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság annyival megnövelhető, amennyivel az oromfalakkal együtt számított épületmagasság nagyobb, mint az oromfalak helyett 45 fokban lekontyolt tetővel számított épületmagasság.

- Fejezet

# A beépítésre szánt területek részletes övezeti előírásai

- Lakóterületeken elhelyezhető rendeltetések

- Kisvárosias lakóterületen

- kizárólag lakóépület helyezhető el, ha az övezeti előírás másképp nem rendelkezik,

- a lakóépületben iroda, kereskedelem, szolgáltatás rendeltetés is létesíthető,

- iroda legfeljebb a nettó alapterület 30%-án létesíthető, melybe az iroda kiszolgáló területei is beletartoznak..

- kereskedelem, szolgáltatás kizárólag a földszinten létesíthető,

- a lakások számára előírt gépkocsitárolást építményen belül kell kialakítani.

- Kertvárosias, falusias lakóterületen – a (3) bekezdés kivételével – elhelyezhető:

- lakóépület,

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró műhely a lakóépületen belül,

- őrház, valamint

- sportépítmény

- Az Lke-14, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-18 kertvárosias lakterületeken elhelyezhető

- lakóépület és

- szálláshely-szolgáltató épület.

- Falusias lakóterületen szálláshely szolgáltató épület is elhelyezhető.

- Kertvárosias és falusias lakóterületen legfeljebb a lakóépület összes szintterületének 30%-án, legfeljebb 2 db OTÉK norma szerinti telken belüli gépkocsi elhelyezés mellett:

a) vendéglátási,

b) kiskereskedelmi,

c) irodai,

d) szolgáltatási,

funkciók is elhelyezhetők.

- Kertvárosias és falusias lakóterületen legfeljebb olyan nagyságú lakástól eltérő rendeltetési mód létesíthető, amely nem igényel több OTÉK norma szerinti telken belüli gépkocsi elhelyezést, mint amennyi az ingatlanon építhető lakásszámhoz tartozik.

- Lakóterületen az alábbi rendeltetési módok kizárólag lakóépületben legfeljebb a szintterület 50%-án létesíthetők:

- asztalos műhely,

- gépkocsi lakatos műhely,

- gépkocsi szerelő műhely,

- festő, fényező műhely,

- szerkezeti lakatos műhely,

- mezőgazdasági funkciójú építmény,

- kőmegmunkáló műhely, valamint

- Lakóterületen lakástól eltérő rendeltetési mód kialakítása kizárólag akkor történhet, ha a telken belüli huzamos és rövid idejű parkolás, megállás a közút forgalmának zavarása nélkül biztosított.

- Lke-1/b jelű építési övezet – Rókahegy-4

  - Támfalgarázs kizárólag a Rókahegyi út menti építési határvonalon létesíthető. A támfal legnagyobb magassága támfalgarázs létesítése esetén a garázs utcafronti szakaszán legfeljebb 3 m, melyen telkenként legfeljebb 2,60 m külméretű nyílászáró alakítható ki.

  - Az épületek elhelyezésénél az egyéb övezetek határától, valamint az igazgatási határtól mért 5,0 m-es távolságot kell tartani.

  - A Rókahegyi út felé eső előkertben terepszint felett építmény nem létesíthető.

- Lke-3, Lke-4 jelű építési övezet – Panorámaliget

  - A beépítendő telek legalacsonyabb eredeti terepszintjétől – a tereprendezés egyéb korlátjai mellett -

  - 10%-os átlagos teleklelejtés alatt legfeljebb 1,0 méterrel,

  - 10%-os és 15%-os átlagos teleklelejtés között legfeljebb 1,5 méterrel,

  - 15%-os átlagos teleklelejtés fölött legfeljebb 2,0 méterrel

lehet magasabban a földfeltöltés szintje.

  - Az épülethez csatlakozó járdavonal legalacsonyabb szintjéhez képest a gerincmagasság nem haladhatja meg a 8,0 m-t. A pince vagy alagsori szintre vezető rámpa, lépcső épülethez való csatlakozási szintjét nem kell ebben az esetben figyelembe venni.

- Az építési vonalat a telek homlokvonalától – saroktelek esetében a rövidebb homlokvonaltól - számítva 5 és 6 méter között kell kialakítani, melyre az épület erre néző homlokzatának legalább 50 %-át kell illeszteni.

- Amennyiben a telek homlokvonala nem merőleges az oldalhatárokra, az építési vonalat érintenie kell az épület erre néző homlokzatának.

  - A (3) bekezdés előírását egyedi telekhelyzetek – háromszög alakú telek, két utcára nyíló átmenő telek – esetében nem kötelező alkalmazni.

- Lke-20 jelű építési övezet – Rókahegy-2

- Az Lke-20 jelű építési övezetben a Rókahegyi út mellett az előkert mérete 10 méter.

- Szabadon álló beépítést kell alkalmazni a 800 m2-nél nagyobb vagy 16 méternél szélesebb telkeken.

- Lke-22 jelű építési övezet – Völgyliget

- A szabályozási terven jelölt feltöltendő területen építési tevékenységet kizárólag a feltöltés szakszerű megvalósítása után, geotechnikai jelentés alapján szabad folytatni.

- Lke-23 jelű építési övezet – Völgyliget

- Szabadon álló beépítést kell alkalmazni a 800 m2-nél nagyobb vagy 25 méternél szélesebb telkeken.

- Lf-4 jelű építési övezet – Kölcsey utca, Kinizsi utca

- A pincék fölé épületet építeni tilos.

- Lf-8 jelű építési övezet - Völgypark

- Az előkert mérete 5 méter meg a (2) bekezdés vagy a szabályozási terv eltérő jelölése kivételével.

- Saroktelek hosszabbik homlokvonalához csatlakozó előkert 3 méter, amennyiben a szabályozási terv másképp nem jelöli.

- Az előkertben a terepszint alatti építmények kivételével nem helyezhető el építmény.

- Az előkertbe a bejárat, kerítéskapu fölé helyezett tető egy métert benyúlhat.

- Saroktelek rövidebbik oldalán az oldalkert 6 m.

- A telek rövid oldalán lévő előkerti határvonal egyben meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal is. Az előírást eltérő formájú saroktelek esetében nem kötelező alkalmazni.

- Az épület homlokzatának érintenie kell a meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalat.

- Az épület meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalat érintő homlokzatán oromfalas jellegű homlokzatot kell kialakítani.

- Az épület jellemző tetőformáját nyeregtetősen kell kialakítani.

- Vegyes területeken elhelyezhető rendeltetések

- A településközpont vegyes építési övezetek lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak.

- Lakófunkció vegyes területen – a Vt-1, Vt-4 építési övezetbe tartozó telkek kivételével – kizárólag nem önálló épületben elhelyezett szolgálati lakásként létesíthető.

- A Vt-1, Vt-4 építési övezetben önálló lakóépület építhető.

- A Vt-6, Vt-8, Vt-9 építési övezetekben kereskedelmi-szolgáltató-, vendéglátó-, egészségügyi-, szociális-, sportépületek építhetők.

- A Vt-8, Vt-9 építési övezetben szolgálati lakás kizárólag az épület felső szintjén építhető.

- A Vt-4 építési övezetben egyéb közösségi szórakoztató épület építhető.

- A Vt-4 építési övezetben egy telken építhető épületek száma korlátozott: az elhelyezhető épületek száma egyenlő az építési telek területe osztva 800-zal.

- A Vt-4 építési övezetben elhelyezhető maximális lakásszám egyenlő az építési telek területe osztva 800-zal, szorozva 2,24-gyel, de nem több mint 24 lakás.

- A Vt-7 építési övezetben funkcióváltás kizárólag kereskedelmi, szolgáltató használati módok között engedélyezhető.

- Vegyes területen parkolóház, üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Vegyes területen az alábbi rendeltetési nem létesíthetők:

- asztalos műhely,

- gépkocsi lakatos műhely,

- gépkocsi szerelő műhely,

- festő, fényező műhely,

- szerkezeti lakatos műhely.

- mezőgazdasági funkciójú építmény,

- kőmegmunkáló műhely, valamint

- hulladékgyűjtő telep

- Vt-4 jelű építési övezet – Rókahegy-3

- A Vt-4 jelű építési övezetben az építészeti-műszaki dokumentációhoz látványtervet és kilátási-rálátási tervet kell készíteni.

- A Vt-4 építési övezetben az épületeket a minimum 5,0 m előkert, minimum 5,0 m oldalkert és minimum 7,5 m hátsókert által meghatározott építési helyen belül kell elhelyezni.

- A Vt-4 építési övezetben az épületek Rókahegyi út felőli homlokzatának tényleges magassága (azaz a más jogszabályban meghatározott módon számított homlokzatfelület nagysága osztva a homlokzathosszal) legfeljebb 6,5 m lehet.

- Vt-4 építési övezetben a zöldfelületek kialakítását m=1:100 méretarányú tereprendezési- kertépítészeti tervek alapján kell megvalósítani.

- A Vt-4 építési övezetben a szabályozási terven ábrázolt, korlátozott funkciójú és beépítésű zónán belül lévő telekrészre, az építési övezetre egyébként meghatározott építési paramétereken túlmenően az alábbiakban rögzített szigorúbb értékeket is be kell tartani:

| legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) | 30 |
| --- | --- |
| legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) | 30 |
| legnagyobb épületmagasság (m) | 5,5 |

- kizárólag lakóépület helyezhető el;

- a zóna területének minden 800 m2-e után egy lakóépület létesíthető;

- egy lakóépületben legfeljebb két lakás létesíthető;

- A lakóépületek kialakításánál a környezetben kialakult, Lke-1 építési övezetbe tartozó családiházas beépítéshez igazodni kell.

- A Rókahegyi út felé eső előkertben kerítés nem építhető, az előkert közforgalom elől el nem zárható.

- Gazdasági területek

- Az építési övezetben az OTÉK előírásain kívül elhelyezhető:

  - igazgatási, egyéb irodaépület,

  - sportépítmény,

  - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

  - egyéb közösségi szórakoztató épület.

- Gazdasági területen parkolóház, üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Különleges területek

- Kt jelű építési övezetben temető és az azt kiegészítő funkciójú épület, építmény.

- Kb jelű építési övezetben nyersanyaglelőhelyek (bányák) építményei és az azt kiegészítő funkciójú épületek, építmények.

  - KSp-1 jelű építési övezetben sportolási célú terület alakítható ki és az ahhoz szükséges kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.

- Fejezet

# Beépítésre nem szánt területek

- Zöldterületek

- A zöldterületeket kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.

- Z-2 jelű övezetben kizárólag sportolással kapcsolatos létesítmény, terepszint alatti közmű építmény létesíthető.

- A Z-3 jelű védett övezetben és a Z-4 jelű maradványterületek övezetében épület nem építhető, kizárólag pihenést, testedzést szolgáló, közmű és közlekedési építmény létesíthető.

- Erdőterületek

- Az erdőterületeket erdőterv szerint kell fenntartani.

- Az Ev jelű védelmi erdőövezetben és az Et jelű védett erdőövezetben épület nem építhető, az erdő- és vadgazdálkodáshoz, természetvédelemhez szükséges és turisztikai építmény létesíthető.

- Az Ek jelű közjóléti erdőövezetben 10 ha-t meghaladó ingatlanon az erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek építhetők. Az ingatlanon összesen legfeljebb két lakáscélú és egy turisztikai – vendéglátó rendeltetési egység is létesíthető a gazdasági épületen belül.

- Mezőgazdasági területek

- Mezőgazdasági területen a magasabb rendű jogszabályok szerint, e rendelet korlátozásaival helyezhetők el a gazdálkodás, feldolgozás, tárolás építményei és ingatlanonként legfeljebb két lakás, legfeljebb egy lakóépület építhető.

- Vízgazdálkodási területek

- V jelű övezet 3 méteres fenntartási sávját gyepterületként kell kialakítani.

- Különleges beépítésre nem szánt területek

- KbSp-1 jelű beépítésre nem szánt különleges sportterület övezetben sportolási célú terület alakítható ki és a sportoláshoz szükséges kiszolgáló építmény és lakás építhető.

- KbE-1 jelű beépítésre nem szánt különleges erdőgazdálkodási bemutató terület övezetben erdészeti bemutató, ismeretterjesztő építmény, gazdasági építmény, legfeljebb 2 lakás, turisztikai vendéglátó egység, erdei turizmushoz, vadgazdálkodáshoz szükséges építmény, tárolóépület, mezőgazdasági építmény létesíthető.

- Fejezet

# Záró rendelkezések

- E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

- Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.), a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 4/2012 (III.01.) Kt. számú, 26/2013 (XII.19.) Kt. számú, 20/2014. (VII.30.) Kt. számú, 7/2015. (III.31.) Kt. számú, 11/2016. (VIII.25.) Kt. számú önkormányzati rendelet.

Üröm, 2017. június 29.

Laboda Gábor 							Dr. Halász Mónika

polgármester 							           jegyző

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:

Üröm, 2017. június 29.

Dr. Halász Mónika

Jegyző

        - melléklet a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI. 29.) önkormányzati rendelethez – Az övezetek és építési övezetek előírásai

|  | Az építési övezet jele | Az építési övezet neve | A területfelhasználás jellege | Az építési övezet jellege | Kialakítható telek legkisebb területe (m2) | Beépítési mód | A beépítettség leg-nagyobb mértéke (%) | Az épületmagasság legnagyobb mértéke (m) | A zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Az elhelyezhető rendeltetési módok | Rendeltetési mód korlátjai – (az épületek számát a 38. § szabályozza) | A szintterületi mutató legnagyobb mértéke (%) | Kialakítható legkisebb telekszélesség (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lakóterületek |
|  | Lk-1 | Széchenyi telep - társas | kisvárosias | fejlesztési | 2000 | sz | 30 | 7,5 | 40 | 39. § szerint | legfeljebb két épület | - | - |
|  | Lk-2 | Tücsök utcai társas | kisvárosias | kialakult | 4000 | sz | 30 | 7,5 | 40 |  | az épületek száma új szabályozással változtatható meg | - | - |
|  | Lk-3 | Bécsi úti társas | kisvárosias | kialakult | 1500 | sz | 30 | 6,0 | 40 |  | legfeljebb egy épület | - | - |
|  | Lk-4 | Üzemanyagtöltő | kisvárosias | fejlesztési | 1500 | i | 30 | 6,0 | 40 | üzemanyagtöltő, kereskedelem, szolgáltatás, iroda | legfeljebb két épület | - | - |
|  | Lke-1 | Rókahegy-1 | kertvárosias | kialakult | 700 | sz | 30 | 5,5 | 50 | 39. § szerint | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-1/b | Rókahegy-4 | kertvárosias | fejlesztési | 1500 | sz | 30 | 5,5 (7,5)3 | 50 |  | 1500 m2-ként 2 lakás2 | - | - |
|  | Lke-2 | Budakalászi út | kertvárosias | fejlesztési | 700 | sz | 20 | 5,5 | 50 |  | 4 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-3 | Panorámaliget | kertvárosias | fejlesztési | 700 | sz | 25 | 5,0 (6,5)4 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 60 | 16 |
|  | Lke-4 | Panorámaliget | kertvárosias | fejlesztési | 700 | sz | 25 | 5,0 (6,5)4 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | 16 |
|  | Lke-5 | Natúra Villapark | kertvárosias | kialakult | 900 | sz | 30 | 6,0 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-6 | Péterhegy | kertvárosias | kialakult | 1000 | sz | 30 | 6,0 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-7 | Péterhegy | kertvárosias | kialakult | 5000 | sz | 20 | 6,0 | 50 |  | 6 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-8 | Péterhegy | kertvárosias | kialakult | 1000 | sz | 20 | 6,0 (4,5)5 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-9 | Péterhegy | kertvárosias | kialakult | 1000 | sz | 30 | 7,5 | 50 |  | 3 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-10 | Kálvária alatt | kertvárosias | kialakult | 900 | sz | 25 | 4,5 | 60 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | - | - |
|  | Lke-11 | Ezüsthegy | kertvárosias | kialakult | 700 | sz | 25 | 5,5 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | - |
|  | Lke-12 | Ezüsthegy | kertvárosias | kialakult | 300 | z | 25 | 5,5 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 60 | - |
|  | Lke-13 | Ezüsthegy | kertvárosias | kialakult | 600 | sz | 25 | 5,5 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | - |
|  | Lke-13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 lakás / telek |  |  |
|  | Lke-14 | Táborföld | kertvárosias | kialakult | 1000 | sz | 15 (20)6 | 6,5 | 65 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 30 (35)6 | - |
|  | Lke-15 | Táborföld | kertvárosias | kialakult | 1000 | sz | 20 | 6,5 | 65 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 35 | - |
|  | Lke-16 | Táborföld | kertvárosias | kialakult | 750 | sz | 25 | 6,5 | 60 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 35 | - |
|  | Lke-17 | Táborföld | kertvárosias | kialakult | 600 | sz | 25 | 6,5 | 60 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 35 | - |
|  | Lke-18 | Völgyliget | kertvárosias | fejlesztési | 800 | sz | 30 | 5,0 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | 18 |
|  | Lke-20 | Rókahegy – 2 | kertvárosias | fejlesztési | 400 | i/sz1 | 30 | 5,0 | 60 |  | szabadon álló: 2 lakás / telek ikres: 1 lakás / telek | 35 | 9 |
|  | Lke-21 | Táborföld | kertvárosias | kialakult | 750 | sz | 30 | 6,5 | 50 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 70 | - |
|  | Lke-22 | Völgyliget | kertvárosias | fejlesztési | 800 | sz | 25 | 5,0 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | 18 |
|  | Lke-23 | Völgyliget | kertvárosias | fejlesztési | 400 | i/sz1 | 25 | 5,0 | 50 |  | szabadon álló: 2 lakás / telek ikres: 1 lakás / telek | 60 | 18 |
|  | Lke-24 | Völgyliget | kertvárosias | fejlesztési | 800 | sz | 25 | 5,0 | 50 |  | 4 lakás / telek | 60 | - |
|  | Lke-25 | Völgyliget | kertvárosias | kialakult | 2500 | sz | 12,5 | 5,0 | 60 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 60 | 30 |
|  | Lf-1 |  | falusias | kialakult | 450 | o | 30 | 5,0 | 40 | 39. § szerint | legfeljebb két lakás, legfeljebb egy nem lakás rendeltetési mód /telek | - | 14 |
|  | Lf-1-v | Jókai utca, Kinizsi utca | falusias | kialakult | 450 | z | 30 | 4,5 | 40 |  |  | - | 14 |
|  | Lf-2 | Dózsa György u., Görgey u., Jókai u. | falusias | kialakult | 800 | o | 30 | 5,5 | 40 |  |  | - | 14 |
|  | Lf-3 | Radnóti utca | falusias | kialakult | 600 | sz | 30 | 5,0 | 40 |  |  | - | 14 |
|  | Lf-4 | Kölcsey u, Kinizsi u. | falusias | kialakult | 450 | z | 30 | 4,07 | 30 |  |  | - | 14 |
|  | Lf-5 | Sadove | falusias | kialakult | 700 | sz | 15 | 4,0 | 40 |  |  | - | 14 |
|  | Lf-6 | Péterhegyi út | falusias | kialakult | 700 | z | 20 | 4,5 | 60 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 35 | 18 |
|  | Lf-7 | Péterhegyi út | falusias | kialakult | 1000 | o | 15 | 4,5 | 70 |  | 900 m2-ig 1 lakás / telek, min. 900 m2: 2 lakás / telek | 35 | 24 |
|  | Lf-8 | Völgyliget | falusias | fejlesztési | 800 | sz | 25 | 5,0 | 50 |  | 2 lakás / telek | 60 | 208 |

1 Szabadon álló beépítést kell alkalmazni a 800 m2-nél nagyobb vagy 16 méternél szélesebb telkeken.

2 A kerekítés szabályai szerint kell számolni 1500 m2 törtrésze esetén

3 A Rókahegyi út felőli homlokzati felület magassága legfeljebb 7,5 m lehet

4 A völgy felőli homlokzati felület magassága legfeljebb 6,5 m lehet

5 A Kárókatona vagy a Fülemüle utca felé néző homlokzati felület magassága legfeljebb 4,5 m lehet. Az előírás nem érvényes azon ingatlanokon, melyeknek kizárólag a Kárókatona utca zsákutcáihoz van közterület kapcsolata.

6 Településrendezési szerződés megkötése esetén a magasabb érték érvényes

7 A szomszédos épület magasságától nem térhet el jobban, mint 1,0 méter

8 A telek homlokvonalán mérve, a saroktelkek helyzetéből adódó eltérő telekhatár szakaszok megengedésével

|  | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az építési övezet jele | Az építési övezet neve | A területfelhasználás jellege | Az építési övezet jellege | Kialakítható telek legkisebb területe (m2) | Beépítési mód | A beépítettség leg-nagyobb mértéke (%) | Az épületmagasság legnagyobb mértéke (m) | A zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Az elhelyezhető rendeltetési módok | Rendeltetési mód korlátjai - (az épületek számát a 38. § szabályozza) | A szintterületi mutató legnagyobb mértéke (%) | Kialakítható legkisebb telekszélesség (m) |
|  | vegyes területek |  |
|  | Vt-1 | Fő utca | vegyes településközpont | kialakult | 500 | z | 40(50)3 | 6,01 | 20 | 47. § szerint |  | - | - |
|  | Vt-2 | Művház | vegyes településközpont | fejlesztési | 1000 | z | 70 | 7,0 (6,0)2 | 10 |  |  | - | - |
|  | Vt-3 | Rókahegyi út | vegyes településközpont | fejlesztési | 3000 | sz | 40 | 7,5 | 20 |  |  | - | - |
|  | Vt-4 | Rókahegy-3 | vegyes településközpont | fejlesztési | 800 | sz | 30 | 6,5 | 40 |  |  | 200 | - |
|  | Vt-5 | Általános | vegyes településközpont | kialakult | 1500 | sz | 40 | 5,0 | 20 |  |  | - | - |
|  | Vt-6 | Panorámaliget | vegyes településközpont | fejlesztési | 1500 | sz | 40 | 7,5 | 30 |  |  | 150 | - |
|  | Vt-7 | Fő utca úszótelkei | vegyes településközpont | kialakult | 450 | z | 100 | 5,0 | 04 |  |  | - | - |
|  | Vt-8 | Panorámaliget | vegyes településközpont | fejlesztési | 1500 | sz | 55 | 7,5 | 15 |  |  | 140 | - |
|  | Vt-94 | Panorámaliget | vegyes településközpont | fejlesztési | 1500 | sz | 40 | 7,5 | 30 |  |  | 140 | - |
|  | gazdasági területek |  |
|  | GKsz-1 |  | keresk-szolg terület | kialakult | 2500 | sz | 40 | 6,0 | 30 | 49. § szerint | - | - | 30 |
|  | GIp-1 |  | egyéb ipari terület | - | 1500 | z | 40 | 6,0 | 25 |  | - | - | 30 |
|  | GKsz-2 |  | keresk-szolg terület | kialakult | 2500 | sz | 30 | 6,0 | 30 |  | - | - | 30 |
|  | különleges területek |  |
|  | KT |  | temető | - | 3000 | sz | 10 | 5,01 | 40 | 50. § szerint | - | - | - |
|  | KB |  | bánya | - | 30000 | sz | 10 | 5,0 | 40 | 51. § szerint | - | - | - |
|  | KSp-1 |  | sport | fejlesztési | 3000 | sz | 20 | 5,5 | 40 | 52. § szerint | - | - | - |

1 Torony, harangláb építése esetén az épületmagasság annyival megnövelhető, amennyivel a toronnyal, haranglábbal számított épületmagasság nagyobb, mint az anélkül számított épületmagasság.

2 A telek homlokvonalán lévő homlokzati felület legnagyobb magassága 6,0 méter.

3 Közösségi intézmény esetén 50 % lehet a legnagyobb beépítettség.

4 OTÉK-tól való eltérés engedélyezésével

|  | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az építési övezet jele | Az építési övezet neve | A területfelhasználás jellege | Az övezet jellege | Kialakítható telek legkisebb területe (m2) | Beépítési mód | A beépítettség leg-nagyobb mértéke (%) | Az épületmagasság legnagyobb mértéke (m) | A zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Az elhelyezhető rendeltetési módok | Rendeltetési mód korlátjai – (az épületek számát a 38. § szabályozza) |
|  | beépítésre nem szánt területek |
|  | KÖu |  | közlekedési terület |  | - | - | 5 | 4,5 | - | OTÉK szerint | üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető |
|  | Z-1 | lakóterületi park | zöldterület | kialakult / fejlesztési | - | - | 3 | 4,5 | 75 | OTÉK szerint |  |
|  | Z-2 | sportpálya | zöldterület | kialakult | 1ha | - | 3 | 6,5 | - | 57. § szerint |  |
|  | Z-3 | védett terület (szánkódomb, víznyelő, sírkápolna) | zöldterület | kialakult | 2ha | - | - | - | 98 |  |  |
|  | Z-4 | maradvány-területek | zöldterület | kialakult | 10001 | - | - | - | 90 |  |  |
|  | Ev |  | védelmi erdő | kialakult | 10ha | - | - | - | - | 58. § szerint |  |
|  | Et |  | védett erdő | kialakult | 2ha | - | - | - | - |  |  |
|  | Ek |  | közjóléti erdő | kialakult | 6000 | - | 0,5 | 5,5 | - |  |  |
|  | Má-1 |  | általános mezőgazdasági | kialakult | 6000 (3000)2 | - | 3 | 4,5 (6,0)3 | - | 59. § szerint |  |
|  | Má-2 |  | általános mezőgazdasági | fejlesztési | 6000 (3000)2 |  | 3 (10)4 | 4,5 (6,0)3 | - |  |  |
|  | Mk |  | kertes mezőgazdasági | kialakult | 720 | - | 3 | 4,5 | - | OTÉK szerint |  |
|  | V |  | vízgazdálkodási terület | kialakult | 1000 | - | - | - | - | OTÉK szerint |  |
|  | KbSp-1 |  | különleges sportterület | fejlesztési | 3000 | - | 2 | 5,5 | 40 | 61. § szerint |  |
|  | KbE-1 |  | kül. erd. bem. ter. | fejlesztési | 6000 | - | 5 | 7,5 | 75 |  |  |
|  | KbE-2 |  | kül. erd. bem. ter. | fejlesztési | 1000 | - | 5 | 7,5 | 75 |  | lakás nem létesíthető |

1 közműelhelyezés céljára kisebb telek kialakítása lehetséges

2 szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén alkalmazható méret

3 lakófunkció esetében nem, kizárólag gazdasági épület esetében alkalmazható

4 kizárólag településrendezési szerződés alapján alkalmazható mérték

2. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önk. rendelethez

# Sz-1 jelű, 2017. február dátumú szabályozási terv

# 1. számú függelék

# Műemlékek

# 1.	Mtsz.: 7401 Görögkeleti sírkápolna

Dózsa György utca

Hrsz. 438, 444

# 2.	Mtsz.: 7400 Római katolikus templom

Fő tér

Hrsz. 1

# 2. számú függelék

# Műemléki környezet

# 1.	Hrsz. 117, Dózsa György utca 14.

Hrsz. 118, Dózsa György utca 16.

Hrsz. 149, Dózsa György utca 18.

Hrsz. 413, Dózsa György utca

Hrsz. 436/1

Hrsz. 436/2

Hrsz. 436/3

Hrsz. 436/4

Hrsz. 436/5, Patak utca 7.

Hrsz. 438, Görögkeleti sírkápolna

Hrsz. 439

Hrsz. 440/1, Patak utca 5.

Hrsz. 440/2

Hrsz. 441, Patak utca 1.

Hrsz. 442/1, Dózsa György utca 9.

Hrsz. 442/2, Dózsa György utca 7.

Hrsz. 443, Dózsa György utca 5.

Hrsz. 444, Pavlovna köz

Hrsz. 445, Dózsa György utca 3.

Hrsz. 449/6, Doktor utca 10.

Hrsz. 449/7, Doktor utca 12.

Hrsz. 450/2, Doktor utca 14.

Hrsz. 451/1, Doktor utca 16.

# 2.	Hrsz. 1, Római katolikus templom

Hrsz. 2, Fő utca 49.

Hrsz. 9

Hrsz. 10, Fő utca 45-47.

Hrsz. 11, Fő utca 43.

Hrsz. 12/1, Fő utca 41.

Hrsz. 12/2, Fő utca 39.

Hrsz. 17, Budakalászi utca

Hrsz. 37, Diófa utca 9.

Hrsz. 104, Fő utca 46.

Hrsz. 107, Fő utca 48.

Hrsz. 108, Fő utca 50.

Hrsz. 111/1, Fő utca 54.

Hrsz. 112, Fő utca 52.

Hrsz. 413, Dózsa György utca

Hrsz. 446/3, Fő utca 56.

Hrsz. 447/4, Fő utca 58.

Hrsz. 469/5, Fő utca

Hrsz. 469/9

# 3. számú függelék

# Régészeti lelőhelyek

| azonosító | leleőhely szám | név | helyrajzi számok |
| --- | --- | --- | --- |
| 12021 | 1 | Templom-földek | 013/15, 013/16, 013/17, 08/22 |
| 12022 | 2 | Tábor-föld | 012, 010/94, 010/8, 010/7, 010/75, 010/74, 010/76, 010/71, 010/72, 010/73, 010/77, 010/9 |
| 12023 | 3 | Velike nyive (Hosszú-föld) | 088/1, 094/15, 095, 094/16, 088/8, 094/14, 088/7, 088/6 |
| 12024 | 4 | Puszta | 1600, 1598, 064/8, 064/71, 064/70 |
| 12025 | 5 | Fő utca 71. | 490, 489/2, 532, 533, 536, 528, 489/1, 488/1, 487, 488/2, 529, 469/2, 483, 484, 485, 486/1, 486/2 |
| 12026 | 6 | Magyar-Bolgár Barátság TSz | 064/63, 064/15, 064/21, 064/12, 064/19, 064/17, 064/60, 064/16 |
| 12027 | 7 | Lazaret | 618, 619, 620/2, 621/2, 623/1, 622/1, 616, 617, 620/1, 621/1, 1266, 1267, 1270, 623/2, 622/2, 1271, 1268, 079 |
| 12028 | 8 | Kő-hegy | 070, 069/1, 075, 073/2 |
| 12029 | 9 | Laza-rét | 2093/1, 2099/4, 2098/1, 2096/1, 2094/4, 2093/2, 2094/2, 2096/2, 2098/2, 2099/2, 2100/2, 2094/3, 2099/3, 078/53, 078/50, 2088/2, 2101/2, 079, 078/49 |
| 12030 | 10 | Belterület | 1, 9, 10, 11, 12/1, 413, 446/3, 111/1, 108, 112, 469/2 |
| 12031 | 11 | Római út | 0133/3, 0133/47, 616, 617, 1270, 613/2, 1271, 614/2, 615/2, 077, 078/61, 079, 078/59, 078/58, 078/57, 078/54, 078/53, 078/50, 078/49, 078/48, 078/47, 078/44, 078/43, 078/42, 078/39, 078/38, 078/37, 078/36, 078/33, 078/32, 078/30, 078/28, 078/25, 078/24, 078/23, 078/22, 078/21, 078/20, 078/4, 697, 696, 695, 694, 693, 702, 688, 701, 700, 699, 698, 703, 689 |
| 53408 | 12 | Puszta-hegy | 064/55 |

# 4. számú függelék

# Helyi jelentőségű természetvédelmi területek

# 1.	Csókavár

Hrsz. 034

# 2.	Kishegy

Hrsz. 049

# 3.	Kálvária-domb

Hrsz. 320/2

# 4.	Ürömi Péterhegy északi lejtője

Hrsz. 036/11

# Tervezett helyi jelentőségű természetvédelmi területek

1.	hrsz. 048

2.	Rókahegyi víznyelő-barlang

hrsz. 064/26

# 5. számú függelék

A Natura 2000 terület által érintett földrészletek

# 6. számú függelék

Az országos ökológiai hálózat által érintett földrészletek

# 7. számú függelék

Barlang felszíni védőövezete által érintett földrészletek

# 8. számú függelék

A nyílt karszt terület által érintett földrészletek

# 9. számú függelék

# Felmért pincék